## Slide 1
유아용 피아노
한상원 이병훈

## Slide 2
목차
1
1. 설계 동기
2. 기능 및 장점
3. 설계 회로도
4. 플로우 차트
5. 주요레지스터
6. 동작 설명
7. 코드 소개
8. 동작 시현
9. 느낀점 및 고찰

## Slide 3
01
설계 동기
유아들은 피아노를 치기 매우 힘듬
피아노에 흥미도 느끼고 동요도 쉽게 배우는 전자피아노
쉽게 칠 수 있는 피아노 만들자

## Slide 4
02
기능 및 장점
피아노를 처음 쳐보는 유아들이 악보대신에 LED에 불이 들어오는 대로 눌러 연주를 하게 됨으로써 쉽게 가지고 놀 수 있음
자신이 누른 버튼이 어떤 계이름인지 화면에 표시 됨으로써
계이름 공부까지 같이 할 수 있음
3. 동요를 직접 치면서 동요까지 습득하는 효과를 봄

## Slide 5
03
설계 회로도

## Slide 6
04
플로우 차트
시작
포트(A~F) , 타이머(0,1,2) 초기설정
LCD , FND , LED 초기값 설정
LED 테이블 순서대로 출력
키에 맞는 소리 출력 & LCD,FND에 숫자 출력
LED에 맞는 키 입력되었는가?가?
LED off
아니요
예
일정 시간 지연

## Slide 7
05
주요 레지스터
DDRA,DDRB(PB0~PB2),PORTA
LCD 출력
OCR2(PB7)
스피커 출력
DDRC, PORTC
키패드 입출력
DDRD, PORTD
LED 출력
DDRE, PORTE
FND 출력
DDRF, PORTF
FND 동작 트랜지스터 ON

## Slide 8
06
동작 설명
1.LCD 표시
‘유아용 전자피아노’ 표시
2.LCD에 노래제목 표시
KEY 입력 값 표시

## Slide 9
06
동작 설명
8개의 LED중 하나에 불이 들어오면
그에 맞는 키패드 3번을 누를 경우 LED는 off
스피커를 통해 ‘미’ 소리가 난다.
도 레 미
파 솔 라
시 도 ㅇ
ㅇ ㅇ ㅇ

## Slide 10
06
동작 설명
FND 초기값 0000 출력
입력 받은 키 값이 FND 에 출력
다음 키 값이 입력되면 한 칸씩 왼쪽으로 시프트

## Slide 11
07
코드 소개
LCD 세팅
헤더파일 선언

## Slide 12
07
코드 소개
타이머2( 음계 ) 세팅

## Slide 13
07
코드 소개
LED설정
타이머1 인터럽트 서비스루틴
14745600Hz/1024분주 /1초
FND설정
타이머/카운터 0 비교매치
14745600/1024분주/36 =400Hz
2.5ms

## Slide 14
07
코드 소개
4x3 매트리스 키 스캔 설정
부저음 설정

## Slide 15: 08 코드 소개
메인함수 설정

## Slide 16
08
동작 시현

## Slide 17
09
느낀점 및 고찰
Play중 Keypad입력이 과할 시 FND 처리속도가 뒤쳐질 수 있음
노래가 한 곡만 반복 재생 되므로 지루할 수 있음
->외부 인터럽트를 통해 LED테이블을 더 추가
고찰
Timer/counter동작을 이해하는데 중점을 두었고 미흡한 부분이 있었지만 이번 프로젝트를 통해서 배운 점이 굉장히 많았다.
다양한 기능들을 썼기 때문에 많은 공부가 되었다.
느낀점

## Slide 18
Q&A

## Slide 19: 감사합니다